| Technická specifikace vozidla: osobní automobil M1 |
| --- |
| (Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla) |
| Kupujícím požadované technické požadavky – parametry vozidla | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | osobní automobil M1 | ano/ne |
| Typ karoserie: | kombi | (doplnit) |
| Počet dveří: | min. 5 | (doplnit) |
| Počet míst k sezení: | 5 | (doplnit) |
| Palivo: | benzín, min. 95 | ano/ne |
| Obsah motoru [cm3]: | min. 1400 cm | (doplnit) |
| Výkon motoru [kW]: | min. 80 | (doplnit) |
| Točivý moment [Nm]: | min. 220 | (doplnit) |
| Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) | max. 150 | (doplnit) |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | (doplnit) |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz:* | max. 7,3 l / 100 km | (doplnit) |
| Převodovka: | min. 6 st. | (doplnit) |
| Pohon kol: | přední | ano/ne |
| Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: | max. 2200 | (doplnit) |
| Užitečné zatížení vozidla [kg]: | min. 400 (údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) | (doplnit) |
| Barva karoserie: | metalická černá / šedá | (doplnit) |
| Barva interiéru: | tmavě šedá / černá / kombinace barev | (doplnit) |
| Potah sedadel: | látka | ano/ne |
| Objem palivové nádrže (dm³): | min. 45 | (doplnit) |
| Objem zavazadlového prostoru – měřený metodou VDA v dm³ (po odečtení prostoru pro umístění rezervy): | min. 760 | (doplnit) |
| Záruka výrobce: | min. 5 let / max. počet najetých km | (doplnit) |
| Vnější rozměry – délka [mm]: | max. 4.500 | (doplnit) |
| Rozvor [mm]: | min. 2.700 | (doplnit) |

*musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

| Kupujícím požadované technické požadavky - bezpečnostní a funkční výbava vozidla | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| --- | --- |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | ano/ne |
| Hlavové airbagy vzadu | ano/ne |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | ano/ne |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | ano/ne |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | ano/ne |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | ano/ne |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | ano/ne |
| Elektronický stabilizační systém | ano/ne |
| Imobilizér | ano/ne |
| Posilovač řízení | ano/ne |
| Volant nastavitelný ve 2 osách multifunkční s ovládáním rádia a handdsfree | ano/ne |
| Pevná okna v prostoru pro cestující | ano/ne |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | ano/ne |
| Zadní mlhové světlomety | ano/ne |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | ano/ne |
| Zadní kamera | ano/ne |
| Halogenové nebo LED potkávací světlomety | ano/ne |
| Vyhřívané zadní sklo | ano/ne |
| Isofix | ano/ne |
| Signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla vpředu a vzadu | ano/ne |
| Klimatizace | ano/ne |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | ano/ne |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | ano/ne |
| Elekticky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ano/ne |
| Front Assist | ano/ne |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu | ano/ne |
| Determální skla | ano/ne |
| Lane assist | ano/ne |
| Zrcadlení aplikací z telefonu do rádia | ano/ne |
| Digitální cocpit | ano/ne |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | ano/ne |
| Nastavitelné bederní opěrky v sedadlech vpředu (min. mechanicky) | ano/ne |
| Sklopná zadní opěradla | ano/ne |
| Středová loketní opěrka vpředu | ano/ne |
| Osvětlení interiéru / lampičky pro čtení vzadu | ano/ne |
| Kupujícím požadované technické požadavky - bezpečnostní a funkční výbava vozidla | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | ano/ne |
| eCall | ano/ne |
| Bezklíčkové startování | ano/ne |
| Min. 16" kola s disky z lehkých slitin s letními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | ano/ne |
| Zadní křídlové dveře | ano/ne |
| Rezervní kolo minimálně neplnohodnotné včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | ano/ne |
| Nárazníky lakované v barvě vozu | ano/ne |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | ano/ne |