Zadávací dokumentace

Oprava podlah, výměna koberců a PVC

Zadavatel:

Městské dvadlo Děčín, příspěvková organizace

Teplická 587/75, 405 02 Děčín

IČO: 00673692

DIČ: CZ00673692

Divácká šatna:

1. Odstranění, odvoz a likvidace starého koberce

2. Příprava podkladu (broušení nerovností)

3. Koberec vpichovaný, barva antracit, š. 4 m

4. Pokládka koberce (lepení)

5. Zalištování, přechodové lišty

6. Čistící zóna černá š. 2m + pokládka + lepení  +  osazení soklů

Trémovna + chodba:

1. Odstranění, odvoz a likvidace starého koberce

2. Příprava podkladu (broušení nerovností)

3. Zátěžový koberec smyčkový, š. 4m

4. Pokládka koberce (lepení)

5. Zalištování, přechodové lišty	, schodová hrana

Herecká šatna:

1. Odstranění, odvoz a likvidace lepeného PVC

2. Opravná rychlostěrka + penetrace

3. Příprava podkladu (broušení nerovností)

4. PVC modré š. 2 m

5. Pokládka PVC

6. Lepení, svařování, frézování PVC

7. Osazení lišt

Osobní návštěva a zaměření objektu a rozsahu prací.

Likvidace a odvoz odpadů.

Platba: převodem

Termín dodání: 1. 7. – 20. 8. 2024