Příloha č. 1

SPECIFIKACE DODANÉHO ZBOŽÍ:

1. Dispozice:

Umístění stroje – školní kuchyň.

2. Základní požadavky:

- dno nádrže ze speciální oceli AISI-316 L,

- vyvážené sklápěcí víko

- hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem a termočlánkem

- piezoelektrické zapalování. Bezpečnostní zařízení zhasnutí

hořáku v případě nízké hladiny vody ve dvojitém plášti. Přetlakový
bezpečnostní ventil a manometr. Plnící a regulační ventil hladiny dvojitého
pláště.

- ukazatel hladiny vody ve dvojitém plášti

- kohout pro napouštění studené a teplé vody

- vypouštěcí kohout

- elektrické připojení: 230 V, 1 Fázové

objem 150 litrů

3. Součástí zakázky je dodání na místo, montáž a příslušné revize zařízení.

V Děčíně 13.06. 2014			Mgr. Jaroslav Skála – ředitel školy