| Příloha č. 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace automobilu Dále uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny. Uchazeč nesmí nabídnout zboží, které nebude splňovat všechny uvedené technické podmínky. Parametr Požadovaná konfigurace Stručná anotace způsobu splnění, nabízené parametry Typ karoserie SUV Palivo benzín Výkon (kW) min. 75 Zdvihový objem (cm3) do 1600 Počet válců 4 Pohon 4x4 Typ převodovky manuální, min. 5-ti stupňová Emisní norma EURO6 Průměrná spotřeba (l/100 km) do 8 l Karoserie 5-dvéřová, 5-ti místná Šířka včetně zpětných zrcátek (mm) max. 2200 Délka (mm) max. 4500 Světlá výška (mm) min. 180 Objem zavazadlového prostoru (dm3) min. 405 Maximální objem zavazadlového prostoru (dm3) min. 1580 Nejvyšší rychlost min 140 km/h Zrychlení 0-100 km/h do 15 sekund Barva metalická NE Barva odstín bílá Další požadovaná výbava: Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu ANO El.ovládání předních oken ANO Posilovač řízení ANO Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO ABS, ESP ANO Manuální klimatizace ANO Autorádio CD,MP3 ANO Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO Pryžové koberce + vana do zavazadlového prostoru ANO Náhradní pneu + disk (reserva) ANO Alu disky ANO Střešní lyžiny ANO Povinná výbava(lékárna, lano, trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky) ANO |
| Součástí nabídkové ceny bude dodávka světelného a akustického výstražného zařízení na střešní lišty včetně montáže. |

Světelné a akustické výstražné zařízení  - specifikace

Základní požadavky:

- střešní světelná souprava LED modré barvy - montáž na střešní lišty

- přední a zadní STOP světlo LED červené barvy umístěné ve střešní  soupravě

- audio souprava - megafon s vnitřním mikrofonem se sirénou umístěnou ve střešní soupravě

- dvě LED záblesková světla mezi přední světla, v masce vozidla

- dvě LED záblesková světla za sklo pátých dveří - kufru

Popis komponentů systému:

Světelná souprava VSL 012LU BSB/2S :
  montáž na střešní lišty - hagusy
  nekorodující eloxovaná hliníková základna s vysokou pevností
  rázuvzdorné polykarbonátové kryty stabilizované proti UV záření
  evropská homologace EHK26, EHK10 a 72/245*2006/96 EC
  dvakrát LED světelný rohový modul modrý
  integrovaný tlakový reproduktor ve světelné soupravě
  integrovaná elektronická siréna v těle světelné soupravy
  LED světlo - nápis STOP přední a zadní
  držák světelné soupravy pro střešní lišty

(obě strany budou modré !!!! - ilustrační obrázek)

Elektronika AZD 530A/KS-M-2U :
  řídící jednotka se zesilovačem - skrytá montáž
  ovládací jednotka - montáž do palubní desky
  mikrofon - umístěný na palubní desce
  montážní příslušenství a kabeláž

(ilustrační obrázek)

Světla do masky a za zadní sklo LED B 31-SM3
  LED modré světlo
  3x vysoce výkonné diody

(ilustrační obrázek)

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části zadávací dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.