| Příloha č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace automobilu Dále uvedené parametry a podmínky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny. Uchazeč nesmí nabídnout zboží, které nebude splňovat všechny uvedené technické podmínky. Parametr Požadovaná konfigurace Stručná anotace způsobu splnění, nabízené parametry Typ karoserie Osobní automobil Palivo benzín Výkon (kW) min. 54 Zdvihový objem (cm3) do 1200 Pohon 4x2 Typ převodovky manuální, min. 5-ti stupňová Emisní norma EURO6 Průměrná spotřeba (l/100 km) do 6 l Karoserie 5-dvéřová, 5-ti místná Šířka bez zpětných zrcátek (mm) max. 1900 Délka (mm) max. 4200 Světlá výška (mm) min. 140 Objem zavazadlového prostoru (dm3) min. 320 Nejvyšší rychlost min 150 km/h Zrychlení 0-100 km/h do 15 sekund Barva metalická NE Barva odstín modrá Další požadovaná výbava: Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu ANO El.ovládání předních oken ANO Posilovač řízení ANO Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO ABS, AFU ANO Manuální klimatizace ANO Autorádio CD,MP3 ANO Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO Pryžové koberce + vana do zavazadlového prostoru ANO Letní pneu+disk (reserva) ANO Alu disky ANO Povinná výbava (lékárna, lano, trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky) ANO |