SPECIFIKACE DVOJFRITÉZY PRO ŠKOLNÍ KUCHYNI

SPECIFIKACE ZBOŽÍ:

Dvoukošová elektrická fritéza systém voda a olej.

Dodané zboží musí být nové, nerepasované, funkční a určené pro český trh. Dodavatel bude garantovat záruku v minimální lhůtě 24 měsíců.

MINIMÁLNÍ PARAMETRY:

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Elektrický přívod 400V/3/N/50Hz - příkon: | 30 kW |
| Rozměry - šířka: | 1065 mm |
| Rozměry - hloubka: | 642 mm |
| Rozměry - výška: | 850 mm |

Obsah: 2x 44 l. (14 l. vody + 30 l. oleje).

Výkon: 116-128 kg/hod.

Rozměr koše: 335x350x150 mm.

Nerezové koše v ceně fritézy

Vyjímatelná hlava s topnými tělesy

Termostat s vestavěnou kontrolkou činnosti topných těles

Vypouštěcí kohout k udržování správné hladiny a pro usnadnění filtrování oleje.

Vodoznak pro udržování správné hladiny vody a oleje.