Položkový rozpočet na dodávku a montáž indukčních průtokoměrů v

Aquaparku Děčín

|  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Průtokoměr DN 150 (plavecký bazén) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 65 (výukový bazén) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 100 (whirl-pool 1) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 100 (whirl-pool 2) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 65 (dětský bazén) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 150 (bazén atrakcí) | 1 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 50 (dojezdové bazény tobogánů) | 2 ks |  |  |
| Průtokoměr DN 100 (bazén pneu) | 1 ks |  |  |
| Trubní napojení průtokoměrů | kpl |  |  |
| Doprava a montáž | kpl |  |  |
| CELKEM bez DPH |  |  |  |
| CELKEM s DPH 21% |  |  |  |

Kpl - komplety

TECHNICKÝ POPIS PRŮTOKOMĚRŮ

- indukční průtokoměr

- ukazatel aktuálního/ celkového průtoku

- umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností

- jedná se o bez přírubové kompaktní provedení

- jmenovitý tlak PN 16

- dvouřádkový displej s klávesnicí

- menu v češtině

- měřící elektroda musí být vyrobena z nerez oceli  AISI 316 TI

- výstelka tvrdá pryž

- proudový výstup musí být volitelný – volitelně D1 - RS485 (MODBUS),

- binární výstup musí být volitelný

- zemnící elektroda pro PVC, PE  ( GE )

- rozsah snímače musí ležet v intervalu 0,1 – 12 m/s

- elektrické krytí IP67

- napětí 230V / 50 Hz

potrubí, tvarovky a těsnění:

- Napojovací tvarovky PVC U v tlakové řadě min. PN 16

- Napojovací tvarovky PE v tlakové řadě min. PN 16

- Ploché těsnění EPDM

- Spojovací materiál s povrchovou úpravou min. galvanický zinek

ostatní

- doprava, montáž, uvedení do provozu

- demontáž části stávajícího rozvodu vody pro vložení průtokoměrů

- nové napojovací potrubí a armatury nezbytné k montáži

- předávací dokumentace: návod k obsluze, prohlášení o shodě, záruční list