Technická specifikace

„Dokončení výměny oken v budově ZŠ Na Stráni“

1. Stávající stav

Okna na budově školy

Současná zdvojená okna již neplní požadované standardy. Důvodem výměny stávajících oken je především jejich stáří a fyzické opotřebení, oloupaná barva, ale zejména eliminace tepelných ztrát u špatně těsnících oken. Těsnící kytování je popraskané, místy chybí nebo odpadává. Ovládací mechanismy oken jsou opotřebované a omezeně funkční.

2. Technické požadavky na okenní systémy

Náplní opravy je dokončení výměny stávajících poškozených špaletových dřevěných zdvojených oken za okna nová plastová, stejných rozměrů a členění, v barvě bílé, na budově Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace, Děčín.

Jedná se o výměnu celkem 15 ks atypických oken. Rozměry a členění oken jsou blíže specifikovány dále. Rozměry jsou orientační a před vlastní výrobou je nutné provést přesné zaměření. K naceněným prvkům doloží uchazeč platné certifikáty o ověření vlastností výrobků. Před zahájením prací bude s objednatelem odsouhlasen přesný harmonogram prací, v němž budou uvedeny termíny provádění prací. Uchazeč zajistí seřízení namontovaných oken ihned po realizaci díla, následně bezplatně během záruční doby min. 1x za rok.

Veškeré dodané výplně musí splňovat požadavky zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, a všech platných technických norem, které se na ně vztahují. Připojovací spára bude provedena vodotěsně a vzduchotěsně, ve shodě s normou ČSN 73 0540-2. Kotvení oken do stavebních otvorů a spojování prvků bude provedeno v souladu s montážními směrnicemi dodavatele profilového systému. Výměna oken zahrnuje dodávku a montáž vícekomorových plastových výrobků. Okenní profily dodávaných oken budou v bílé barvě, bude s teplým distančním rámečkem, součinitel prostupu tepla Ug = 1,1 W/m2K, součinitel prostupu tepla celého okna Uw = max. 1,2 Wm2K, mikroventilace, celoobvodové kování, 4-polohová klika. V provedení minimálně 5 komorový profilový systém a 3 těsnící roviny pro optimální tepelnou izolaci. Pojistka chybné manipulace na každém otevíraném sklopném křídle. Součástí dodávky a instalace budou i vnitřní plastové parapety PVC vč. krytek bílé barvy odpovídající rozměrům oken a venkovní parapetní překrytí hliníkovými parapety.

Zhotovitel zajistí na své náklady každodenní úklid pracoviště (včetně dopravních tras), průběžné odvážení vybouraného materiálu a jeho ekologickou likvidaci. Práce budou prováděny způsobem, aby po jejich skončení v příslušném dni nezůstal žádný otvor bez výplně! V rámci bezpečnosti práce nesmí být vybouraný materiál vyhazován z oken nebo jiných míst školy.

Dodavatel před zahájením výroby přesně zaměří výrobní rozměry nových oken tak, aby byly způsobilé k montáži do stavebních otvorů po stávajících výplních.

Požadované práce: (podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu)

- demontáž a ekologická likvidace původních okenních výplní,

- dodávka a montáž nových okenních výplní (dle ČSN 73 0540-2 – tepelná ochrana budov),

- dodávka a montáž nových vnitřních parapetů vč. krytů a venkovního parapetního překrytí, hloubka vnitřních parapetů – 350 mm, délka podle oken, vnější parapety – hloubka

- dodávka rámů a oken do místa plnění,

- v rámci akce budou provedeny veškeré zednické práce, jejichž potřeba vznikne v důsledku prováděné výměny oken – zejména dozdění a vyspravení ostění a napraží, jak uvnitř tak i případně z vnějšku objektu a oprava vnitřních a vnější omítek včetně oštukování. Vnitřní omítky budou omítnuty a oštukovány.

- bílé vymalování celé výměnou dotčené stěny,

- po dokončení každé etapy kompletní úklid prostor, včetně odstranění prachu.

Reálný rozpis oken budovy školy

Okno č.1: Trojdílné půlobloukové soum. okno se dvěma sloupky

Rozměry rámu:	2600,0 x 4642,0 mm		Množství: 1ks

Okno č. 2: Čtyřdílné okno s poutcem

Rozměry rámu:	1350,0 x 2070,0 mm		Množství: 1ks

Okno č. 3: Čtyřdílné okno s poutcem

Rozměry rámu:	1350,0 x 2370,0 mm		Množství: 3ks

Okno č. 4: Šestidílné okno se 2 sloupky a 3 poutci

Rozměry rámu:	2300,0 x 2370,0 mm		Množství: 2ks

Okno č. 5: Dvojdílné okno

Rozměry rámu:	1100,0 x 1220,0 mm		Množství: 2ks

Okno č. 6: Dvojdílné okno

Rozměry rámu:	1100,0 x 620,0 mm		Množství: 2ks

Okno č. 7: Dvojdílné okno s poutcem

Rozměry rámu:	2429,0 x 2370,0 mm		Množství: 1ks

Okno č. 8: Trojdílné obloukové souměrné okno s poutcem

Rozměry rámu:	1700,0 x 1620,0 mm		Množství: 1ks

Okno č. 9: Trojdílné půlobloukové souměrné okno s 2 poutci

Rozměry rámu:	2300,0 x 2322,0 mm		Množství: 2ks

# Text boxes

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA -  Děčín VI   Na Stráni 879/2  příspěvková organizace

( 405 02   Na Stráni 879/2  Děčín VI              	 ( 412537133

E-mail:    posta@zsnastrani.cz                                     	  WWW:  zsnastrani.cz